## Slide 1: ВСТРОЕННЫЕ СИСТЕМЫ
Лекция
Средства сопряжения с объектом управления

## Slide 2: План
1. Датчики объекта управления
2. Аналого-цифровые цифро-аналоговые преобразователи
3. Интерфейсы передачи сигналов

## Slide 3: Средства сопряжения с объектом управления
Датчики, промежуточные измерительные преобразователи
аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи (АЦП, ЦАП)
коммутаторы сигналов, исполнительные устройства
интерфейсные средства приема и передачи данных
элементы сигнализации и индикации.

## Slide 4: Средства сопряжения с объектом управления
Они могут быть аппаратно реализованы
как в виде отдельных узлов
датчики, средства приема и передачи данных, элементы сигнализации и индикации,
так в виде встроенных в процессорные чипы электронных узлов
АЦП, коммутаторы сигналов, измерительные преобразователи

## Slide 5: Датчики объекта управления
Это первичные измерительные устройства, функцией которых является преобразование значения физической величины (температуры, давления, перемещения) в электрический сигнал. При этом информация выражается в форме напряжения, тока или частоты изменения сигнала.

## Slide 6: Датчик
Обычно датчик состоит из двух частей:
- чувствительного элемента, воспринимающего физический параметр (мембрана микрофона, катушка индуктивности, термопара, светодиод);
- преобразователя физического параметра в ток или напряжение.

## Slide 7
Важнейшей технической характеристикой любого аналогового датчика является функция преобразования (характеристика преобразования). Чаще всего функция преобразования выражается линейной или логарифмической зависимостью между измеряемым параметром и выходным значением тока или напряжения.

## Slide 8
Сейчас известно более 20 типов датчиков, отличающихся как принципом действия , так и измеряемой физической величиной. Это такие типы датчиков, как емкостные, токовые, пьезоэлектрические, потенциометрические, индукционные, волоконно-оптические. По типу измеряемой физической величины это датчики давления, перемещения, ускорения, вибрации, температуры, оборотов, деформации, угловой скорости, влажности, расхода. Наряду с датчиками, измеряющими величины в некоторых установленных диапазонах, существуют позиционные датчики, фиксирующие ограниченные положения измеряемого параметра: «включено-выключено», «открыто-закрыто», «единица-нуль».

## Slide 10
Разные датчики предназначены для измерения разных физических явлений:
Термопары, РДТ и термисторы: для измерения температуры
Тензодатчики: для измерения деформации объекта, например давления, натяжения, веса и пр.
Датчики нагрузки: для измерения веса и нагрузки
Датчики LVDT: для изучения смещения в расстоянии
Акселерометры: для измерения вибрации и ударных нагрузок
Микрофоны: для регистрации звуковых волн
Преобразователи тока: для измерения переменного и постоянного тока
Трансформаторы напряжения: для измерения потенциалов высокого напряжения
Оптические датчики: для обнаружения света, передачи данных и замены традиционных датчиков
Датчики-видеокамеры: для захвата одного непрерывного двумерного изображения
Цифровые датчики: для подсчета дискретных значений, линейного и ротационного кодирования, измерения положения и пр.
Датчики местонахождения (GPS): для записи географических координат на основе данных GPS, ГЛОНАСС и других спутниковых систем позиционирования. Разные датчики GPS обеспечивают разную точность определения местоположения и многие другие

## Slide 11
Необходимость поддержания высокой надежности и безаварийности современных систем управления вынуждает разработчиков ВС увеличивать количество контролируемых параметров, увеличивать число и разнообразие датчиков физических величин. Например, на летательных авиационных и космических аппаратах число датчиков составляет от 250 до 2000

## Slide 12: Промежуточные измерительные преобразователи
Это устройства, сохраняющие вид представления сигнала (ток, напряжение) и его форму, но изменяющие его величину. Такие преобразователи необходимы, когда электрический сигнал, поступающий с датчика (например, биологического), или слишком слабый или слишком сильный по величине.

## Slide 13: Аналого-цифровые цифро-аналоговые преобразователи
Эти устройства осуществляют дискретизацию, квантование и кодирование значений непрерывной величины, представление этой величины в двоичной, двоично-десятичной либо десятичной системах счисления. Различают три основных типа аналого-цифровых преобразователей.

## Slide 14: Цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП).
Это устройство формирует на выходе аналоговый сигнал, соответствующий цифровому коду на его входе.
ЦАП предназначен для:
- согласования цифровых устройств с аналоговыми;
- применения в цифровых приборах, синтезаторах речи и музыкальных звуков;
- управления устройствами и оборудованием с аналоговым входом.

## Slide 15: Исполнительные устройства.
Исполнительные устройства предназначены для исполнения команд управления и организации непосредственного воздействия на объект. Большей частью они связаны с выходами ЦАП или многопозиционными регуляторами.
Примерами исполнительных устройств автоматики могут быть реле, шаговые двигатели, всевозможные нагреватели, заслонки.

## Slide 16: Коммутаторы аналоговых сигналов
Коммутаторы осуществляют физическое переключение (коммутацию) связей между различными устройствами. Коммутаторы подключения нескольких входов на один выход называются мультиплексорами, коммутаторы подключения нескольких выходов к одному входу называются демультиплексорами.

## Slide 17: Коммутаторы
Коммутаторы необходимы в тех случаях, когда количество датчиков (например, в системах управления технологическими процессами или распределенных системах) намного превышает число АЦП и каналов ввода в компьютер. Тогда в компьютер записывается программа опроса датчиков, которая в зависимости от технологической важности того или иного процесса и скорости его изменения с помощью коммутатора осуществляет программный опрос. Скорость аналого-цифрового преобразования намного выше скорости изменения динамических процессов, поэтому в системах с большим количеством датчиков достаточно иметь один или несколько АЦП.
В сетевом варианте построения системы управления применяют коммутаторы цифровых сигналов – «свитчи».

## Slide 18: Интерфейсы передачи сигналов
Для передачи электрических сигналов между различными устройствами (датчиками, усилителями, АЦП) используются аналоговые линии связи. В случае цифровой передачи данных (особенно в распределенных системах) используются специальные интерфейсы – комплексы программных и аппаратных средств и протоколов, предназначенных для обеспечения электрической, логической и конструктивной совместимости различных устройств и компонентов. В состав интерфейса входят магистрали (шины) и адаптеры приемника и передатчика для реализации протоколов обмена информационными и служебными сигналами.

## Slide 19: интерфейсы
По способу передачи данных по шине интерфейсы можно разделить на последовательные и параллельные. Последовательные интерфейсы передают информационные биты один за другим по нескольким, а чаще по одной линии. Параллельные позволяют передавать целиком байты по многоканальным шинам с высокой скоростью.

## Slide 20: Примеры интерфейсов
Последовательный интерфейс RS-232 относится к классу внешних интерфейсов. Он позволяет передавать данные между двумя устройствами со скоростями до 115 килобит/с на расстояние до 15 метров. Международный стандарт на этот интерфейс описывает передачу данных по 25 линиям, но в простейшем случае достаточно одного кабеля с двумя линиями: одна используется для передачи данных, другая как общая «земля». Протокол передачи предусматривает, наряду с битами информации, передачу стартовых, стоповых битов, битов контрольных сумм.
Интерфейс RS-232 используется для подключения к различным типам компьютеров манипуляторов «мышь», модемов, контрольно-кассовых аппаратов, АТС, цифровых осциллографов. В персональных компьютерах обмен данными по стандарту RS-232 обеспечивает СОМ-порт.

## Slide 21: Последовательные интерфейсы
Последовательные интерфейсы RS-422 и RS-485 являются дальнейшим развитием RS-232 и позволяют соединять вместе до 32 устройств, передавать данные со скоростью 62.5 килобит/с на расстояние до 1200 м и со скоростью 10 мегабит/с на расстояние 10 м.

## Slide 22: Параллельные интерфейсы
Параллельные интерфейсы VME/VXI, CompactPCI, PXI относятся к классу системных интерфейсов и предназначены для построения магистрально-модульных систем управления. Они позволяют на основе общей шины объединять процессорный модуль, модуль оперативной памяти, модули внешних устройств.

## Slide 23: Интерфейсы ВС
последовательный внешний интерфейс CANbus, часто используемый для организации распределенных бортовых (автомобильных и авиационных) систем управления;
последовательный внешний интерфейс IndustrialEthernet, являющийся оптимизированной под задачи реального времени версией сетевого интерфейса Ethernet;
комбинированный интерфейс HART, позволяющий одновременно передавать цифровые данные и аналоговые сигналы.
Последовательный внешний интерфейс USB, параллельные системные интерфейсы PCI, ISA, AGP редко используются в системах реального времени.

## Slide 24: Последовательный интерфейс I²C
Philips в 1980 году разработала простую двунаправленную двухпроводную шину для эффективного «межмикросхемного» (inter-IC) управления. Шина так и называется – Inter-Integrated Circuit, или IIC (I²C) шина.
Все I²Cсовместимые устройства имеют встроенный интерфейс, который позволяет им связываться друг с другом по шине I²C. Это конструкторское решение разрешает множество проблем сопряжения различных устройств, которые обычно возникают при разработке цифровых систем.

## Slide 25: применениЕ I²C
• доступ к модулям памяти (RAM, EEPROM, Flash и др.);
• доступ к низкоскоростным ЦАП/АЦП;
• работа с часами реального времени (RTC);
• регулировка контрастности, насыщенности и цветового баланса мониторов;
• управление интеллектуальными звукоизлучателем (динамиками);
• управление ЖКИ, в том числе в мобильных телефонах;
• чтение информации с датчиков мониторинга и диагностики оборудования, например, термостат центрального процессора или датчик скорости вращения вентилятора охлаждения процессора;
• информационный обмен между микроконтроллерами.

## Slide 26: Концепция шины I²C
I²C использует две двунаправленных линии с открытым стоком – последовательная линия данных (SDA, англ. Serial DAta) и последовательная линия тактирования (SCL, англ. Serial CLock), обе нагруженные резисторами.

## Slide 27: Интерфейс CAN
CAN (Controller Area Network) – последовательный протокол связи, который эффективно поддерживает распределенное управление в реальном масштабе времени с высоким уровнем безопасности. Рзработан фирмой BOSCH. Режим передачи – последовательный, широковещательный, пакетный. Стандарт не описывает физический уровень, но чаще всего используется сеть с топологией шина на базе дифференциальной пары, стандарта ISO 11898.
Область применения – от высокоскоростных сетей до дешевых мультиплексных шин.
В автоматике, устройствах управления, датчиках используется CAN со скоростью до 1 Mbit/s.

## Slide 28: Промышленный Ethernet
Industrial Ethernet (промышленный Ethernet) – стандартизованный (IEEE 802.3 и 802.11) вариант Ethernet для применения в промышленности. Сеть с процедурой доступа CSMA/CD. Industrial Ethernet обычно используется для обмена данными между программируемыми контроллерами и системами человеко-машинного интерфейса, реже для обмена данных между контроллерами и, незначительно, для подключения к контроллерам удаленного оборудования (датчиков и исполнительных устройств ).
Широкому применению Ethernet в последних задачах препятствует суть метода CSMA/CD, делающая невозможным гарантию обмена небольшим количеством информации (единицы байт) с высокой частотой (миллисекундные циклы обмена). В последнее время является одной из самых распространённых промышленных сетей. Широко применяется при автоматизации зданий и в областях, не требующих высокой надёжности

## Slide 29
Спасибо за внимание!!!